## Slide 1
INTERNAL ENGINEERING TRAINING · 2026 R2
Library / IP 资料管理实务
用 TLM 把工艺库变成可交付、可冻结、可复现的工程资产
适用对象 Library Kit Manager · 芯片项目管理人 · CAD/流程负责人
课程结构 7 个模块 · 5 条命令逐一实例 · 1 条贯穿全程的演示产品线
配套文档 《TLM 使用手册》(命令级规格) · 《TLM Reference Book》(角色手册)
01

## Slide 2
TLM 工艺库资料管理实务 · Library Kit Manager / 项目管理培训教材
02
ORIENTATION · 你上完这门课能做什么
这门课交付三种能力，不交付工具介绍
左侧是岗位每天要做的决定，右侧是本课程对应的可操作产物
Kit 管理者 / 项目管理员要能独立回答的问题
▪ Foundry 送来一个目录，多久能变成可安装、可回滚的包？
▪ 设计团队说“我要 r1.0 全套 + HF3”，我给的是什么、凭什么复现？
▪ Tapeout 那天，我怎么证明三个月后还能装出一模一样的库？
▪ hotfix 一个月来三次，谁在跟谁、谁已经升级、谁掉队了？
▪ 工具没报错 = 装对了吗？（本课最大的一条反直觉）
课程结束时你手上会有的东西
▪ 一条“收 → 包 → 登 → 验 → 冻 → 复现”的可执行发布流水线
▪ 一套 11 列发布清单 + .tlp 语法 + DEPN/REQU 的实测可用写法
▪ 一份按岗位拆分的设计团队最小集与交付三件套模板
▪ 一个冻结档案结构：bundle + configs + packages + md5 + sha256
▪ 一张坑清单：12 个静默失效点，以及对应的一次性修补与 CI 门禁
判读 本课程以“能复现”为唯一验收标准：任何讲过的命令与输出都在 Linux + csh + gawk 5.2 环境实跑过，案例数据可直接核对。

## Slide 3
TLM 工艺库资料管理实务 · Library Kit Manager / 项目管理培训教材
03
COURSE MAP · SEVEN MODULES
结构：M1–M2 讲怎么整理与发布，M3–M4 讲怎么交付与冻结
建议管理者全程；设计团队负责人至少完成 M1 / M3 / M4
模块 | 主题 | 内容要点 | 篇幅 | 谁必听
M0 | 定位与全景 | TLM 解决什么、不解决什么；一条链上的五个物件 | 6 页 | 所有人：建立共同语言
M1 | 资料模型 | 三层数据对象、目录与命名规范、状态由标记决定 | 6 页 | 所有人：读懂 .tlp / .dts / .tgz
M2 | 整理与发布 | tlp_pack / tlp_import、清单、hotfix、不可变发布 | 10 页 | Kit 管理者核心
M3 | 交付设计团队 | bundle 语义、岗位最小集、装机升级、通告模板 | 9 页 | 让工程师自助且不犯错
M4 | 项目治理 | 生命周期动作、冻结四件套、复现证明、审计度量 | 9 页 | 项目负责人核心
M5 | 坑 · CI · 运维 | 12 条静默失效、三处补丁、流水线门禁、命令家族收尾 | 7 页 | 把偶发事故变成制度
M6 | 落地与速查 | 30/60/90 天路线、两张速查卡、结课测验 | 6 页 | 回去就能开干
判读 M2 + M4 是管理者与项目负责人的两条主线：一条把资料“整理成产品”，一条把产品“冻结成证据”。

## Slide 4
TLM 工艺库资料管理实务 · Library Kit Manager / 项目管理培训教材
04
BIG PICTURE · 一条链看懂
从 Foundry 的一个目录，到别人机器上可复现的 techLib，只有 5 个物件
每一环都可版本控制、可校验、可重放——这就是“资料管理”的全部含义
输入层
裸 design kit 目录
Foundry / IP vendor 的交付物，落地即只读归档
发布清单 lists/*.csv
11 列，人和流程唯一的意图表达
加工层
tlp_pack
产出 configs/*.tlp + packages/*.tgz + *.bundle
tlp_import
登记 catalog；载荷缺失即整包拒收（质量门禁）
服务层
dataSheets/*.dts
按 节点/版本/分组/类型 归档，工程师可自选
techLib（每人一份）
tlp_install 解包 + 写已装标记 + 记账
证据层
bundle（清单）
顺序即依赖顺序，一条命令重装整套库
冻结档案 + md5/sha
清单 + 定义 + 包 + 校验和，只读封存
治理底座 SKU 与 SDIR 命名规范 · 不可变发布 · 目录权限只读 · 四张审计报表
判读 TLM 只做“搬运 + 记录状态”。真正的治理靠你设计的四个工件：清单、bundle、catalog、冻结档案。

## Slide 5
TLM 工艺库资料管理实务 · Library Kit Manager / 项目管理培训教材
05
PROBLEM STATEMENT · 不管理的代价
工艺库失控的五种典型症状，以及它们各自吃掉的时间
数字取自同类团队的常见量级，用于排优先级，不是承诺值
# | 症状 | 本课的处置（对应命令与工件） | 紧迫度
A | Foundry 每周丢一批 tar，没人知道哪份在用 | 发布清单 + catalog，交付即登记 | 已覆盖
B | 工程师各拷一份库，改了就变成“部落知识” | 每人一份 techLib + 一条 bundle | 已覆盖
C | hotfix 打了没记录，三个月后说不清版本 | .dts 标记 + .tlp_install.summary | 已覆盖
D | Tapeout 后无法复现当日的库，回滚靠记忆 | 冻结四件套 + md5 + 只读盘 | 高危遗留
E | 一次误删/误覆盖造成全项目停摆 | 不可变发布 + 先备份后操作 | 高危遗留
课程刻意反复重跑同一条命令： TLM 的安装是幂等的（已装即跳过），所以“重跑一遍确认”是零风险的验收手段——这是把偶发事故制度化的 cheapest lever。
判读 B / C 是日常损耗，D / E 是一次性灾难。先做冻结档案（D），再谈自动化（B/C）。

## Slide 6
TLM 工艺库资料管理实务 · Library Kit Manager / 项目管理培训教材
06
ROLES · 谁做什么
三个角色、一条交接线：管理者产出工件，项目负责人冻结基线，工程师消费 bundle
R = 执行 A = 负责 C = 需被咨询 I = 需知会
事项 | Kit 管理者 | 项目负责人 | 设计工程师 | 留下的工件
接收 / 归档 Foundry 交付 | R·A | I | I | drop/ 只读盘
维护发布清单（11 列 CSV） | R·A | C | I | lists/*.csv
打包 + 登记 catalog（pack / import） | R·A | I | I | configs · packages · dataSheets
批准“本项目可用哪些包” | C | A | C | 项目基线说明
安装 / 升级自己的工作库 | C | I | R·A | 个人 techLib
里程碑冻结（四件套 + 校验和 + 上锁） | R | A | I | archive/<PROJ>_<MILESTONE>
事后 ECO / 追加 hotfix | R | A | C | ECO 档案目录
退役旧包 / 年度盘点 | R·A | I | I | 审计表 + END 后注记
判读 边界只有一句：设计工程师只写自己的 techLib；release 与 archive 两个目录对他永远只读。违反这条，复现与审计同时失效。

## Slide 7
MODULE 01
资料模型：先把五个物件讲清楚
TLM 的一切行为都由 .tlp 里的字段和 techLib 里的标记决定。看不懂这两样，就无法解释任何一次安装结果。
▪ 三层数据对象与各自的所有权
▪ 目录布局与四层分类字典
▪ SKU / SDIR 命名硬规定
▪ 状态由标记文件决定（不是由数据库）
▪ 三条贯穿全课的心智模型
07

## Slide 8
TLM 工艺库资料管理实务 · Library Kit Manager / 项目管理培训教材
08
M1.1 · 数据对象
七种档案，只有四种是人写的；其余都是工具生成的可再生物
“能不能手改”这一列，就是团队协作里的红线
物件 | 谁产生 | 谁消费 | 手改 | 要点
lists/*.csv | 管理者手写 | tlp_pack | 可编辑 | 发布意图的唯一来源，11 列固定
configs/*.tlp | pack 生成 / 人写 | import · install | 可小改 | 改完必须重新 import，最好同时升 SKU
packages/*.tgz | pack 生成 | install | 禁止 | 内部顶层目录名必须等于 SDIR
dataSheets/*.dts | import 生成 | 交互安装·依赖检查 | 禁止 | = .tlp 的原样拷贝，靠路径承载分类
techLib/<…>/<SKU>.dts | install 生成 | “已装”判定 | 只能整体删 | 删了 → 重装同一 FULL 包立刻报 conflict
techLib/.tlp_install/*.tlp | install 生成 | 依赖判据 | 只能整体删 | 符号链接指向上一条
*.bundle | pack 生成 / 人抽取 | install --bundleList | 可追加 | 顺序 = 依赖顺序；排序会毁掉安装
判读 把这三列当成权限矩阵落地：configs / packages / bundle 进 Git 与版本控制，dataSheets 与 techLib 永远由工具再生。

## Slide 9
TLM 工艺库资料管理实务 · Library Kit Manager / 项目管理培训教材
09
M1.2 · 目录与字典
安装布局不可配置：四层分类 + 一层 SDIR，缺一个字段就长出一个畸形目录
演示项目 T28HPC/0p5 的真实目录，可直接对照自己的 EDA 环境
安装态与 CATALOG 态（实测目录）
$ techLib/ ← TECHLIB_ROOT
└── T28HPC ← NODE 工艺平台
└── 0p5 ← MVER 模型版本
├── FDK ← CATG Foundry Design Kit
│ ├── PDK/pdk28_r061/ ← TYPE / SDIR
│ │ ├── …（库内容）
│ │ └── PT28HPCKITPDK_r0.6.1.dts ← 已装标记
│ ├── CTK/ctk28_r061/ ADF/adf28_r061/
├── FIP/STDCELL/sc6t_e10/ FIP/MEMORY/mem2p_r06/
└── HIP/GPIO/gpio_e06/
└── .tlp_packages ← 本节点已装清单（= bundle 来源）
层 | 取值 | 规矩
NODE | T28HPC / T16FFC | 平台名，勿混细节
MVER | 0p5 / 0p9 | 版本号不写点，用 p 代替
CATG | FDK / FIP / HIP | ★关键字是 CATG 不是 GROUP
TYPE | PDK CTK ADF STDCELL MEMORY GPIO | 锁死字表，禁止各自发明
SDIR | pdk28_r061 | 等于 tgz 顶层目录；一经发布不改名
写成 GROUP 而非 CATG（老 README/自带样例的写法）会被静默忽略，catalog 立刻长出 T28HPC/0p5//PDK/ 空层目录，按类别检索从此漏包。
判读 路径就是元数据：分类字段写错不会报错，只会在半年后以“某个包找不到”的形式出现。

## Slide 10
TLM 工艺库资料管理实务 · Library Kit Manager / 项目管理培训教材
10
M1.3 · 命名规范
SKU 名字是 TLM 唯一的版本语义载体，五条硬规定没有一条可以省
工具不携带版本列（CSV 的 VERSION 与 .tlp 的 ORIG 都不进安装逻辑），版本只能长在名字里
推荐写法（可排序、可判定新旧）
▪ PT28HPCPDK_r1.0 · _r1.0HF7 来源前缀 + 平台 + 类型 + 版本串
▪ SC6T_base_e.2.0 · MEM2PRF_r.0.6.1 类别 + 库体 + 版本
▪ SDIR 用去点短名：r1.0HF7 → pdk28_r10HF7；发布后永不改名
▪ hotfix 一律大写 HF，全库统一（HF7 与 hf7 在 TLM 里是两个包）
会咬人的写法（事故现场常见）
▪ PDK_new / CTK_final / r1.0_2023-04 无法排序，也无法判定新旧
▪ 同一 SDIR 被两条版本链抢占 第二个 FULL 包必报 conflict root
▪ 把版本信息只写在 README 或目录备注里 工具看不见，bundle 也追不了
▪ 随手加下划线/空格分隔 命令行与 csh 拆分都会出问题
# | 硬规定 | 违反后的真实后果
1 | 文件名 == NAME == bundle 行 == 主 FILE 去 .tgz | TLM 按文件名推 SKU；不一致会让标记、依赖链接、清单指向三个名字
2 | SDIR == tgz 解压出的顶层目录 | 否则“标记在 A、内容在 B”，同族第二个包必冲突
3 | 一个 SDIR 只属于一条版本链 | 链首 FULL，其后全 PATCH，SDIR 保持一致
4 | 发布后 SKU 与内容都不可变 | 内容变了必须升名，否则 chmod 只读毫无意义
5 | hotfix 链式互指 | DEPN/REQU 写上一个 HF，而非永远写基线，跳装才会被拦

## Slide 11
TLM 工艺库资料管理实务 · Library Kit Manager / 项目管理培训教材
11
M1.4 · 状态从哪来
TLM 没有数据库：它只信两个文件位，其余“看起来像状态”的都是记录
理解了这一页，就能解释所有 conflict / skip / dependency 报错
01 已安装判定
techLib/…/<SDIR>/<SKU>.dts 存在 → Skip install
文件不在但目录在 → FULL 包报 conflict
02 依赖判定
techLib/.tlp_install/<name>.tlp 存在，或
<类别路径>/<topdir> 存在 → 放行
（仅特定 DEPN 写法才检查）
03 集合与审计
.tlp_packages＝可复现清单
.tlp_install.summary＝谁/何时/装的什么
手工制造/清除状态（管理员急救，两种都实测过）
$ cp configs/X.tlp techLib/<类别>/X.dts # 补回丢失的标记 → 立刻变回 skip（幂等恢复）
$ rm -rf techLib/<类别>/<SDIR>; rm -f techLib/.tlp_install/X.tlp; \
grep -v '^X$' .tlp_packages > t && mv t .tlp_packages # 事实上的 uninstall：三处一起删
判读 手删库目录但留着标记 → 报“已安装”；留着目录但删了标记 → 报 conflict。两种不一致都无法自动修复，只能如上手工对齐。

## Slide 12
TLM 工艺库资料管理实务 · Library Kit Manager / 项目管理培训教材 · M1 资料模型
12
顺序即依赖
标记即状态
冻结即真相
TLM 的依赖“求解”只有一个可读的写法（且默认不生效），真正决定成败的是 bundle 的书写顺序；techLib 里有没有装过，只看目录里的标记文件；一个项目能不能复现，只看它能不能从“清单 + 定义 + 包 + 校验和”四件套重装出来。
这三句话会在后面每一页反复被验证——包括用失败案例验证。
THREE MENTAL MODELS · M1 收束

## Slide 13
MODULE 02
整理与发布：把交付变成产品线
这一模块是 Kit 管理者的主业：一次收货要产出可安装、可回滚、可冻结的一组工件，并且从此以后任何人重跑都得到同样的结果。
▪ 发布循环的 8 个动作与责任人
▪ 11 列发布清单与 .tlp 语法边界
▪ DEPN / REQU 的唯一有效写法（实测矩阵）
▪ hotfix 与分卷：PATCH 叠加语义
▪ 不可变发布：权限与 manifest
13

## Slide 14
TLM 工艺库资料管理实务 · Library Kit Manager / 项目管理培训教材
14
M2.1 · 发布流水线
一次常规发布只有 8 个动作，缺任何一步都会在半年后变成一次停摆
命令顺序即执行顺序；括号内为本课对应页码
01 收
Foundry 交付落 drop/，立即 chmod 只读 （M2.2）
▸
02 审
写 11 列 lists/*.csv，跑列位自查 （M2.3–M2.4）
▸
03 包
tlp_pack 产出 .tlp + .tgz + .bundle （M2.5）
▸
04 登
tlp_import 登记 catalog（缺载荷即拒） （M2.7）
▸
05 验
装临时参考库 + verify + 与上版 diff （M5.5）
▸
06 告
变更通告 + 影响面清单发-design （M3.5）
▸
07 冻
里程碑时冻结四件套并上锁 （M4.2）
▸
08 计
盘点目录、清日志、核校验和 （M4.6）
本模块要建立的三样东西
▪ 发布清单库 lists/ 进 Git，每次发布留档（含日期与责任人）
▪ 不可变发布盘 release/ 只增不改；SKU 一旦发布即冻结内容
▪ 证据链 bundle + configs + packages + md5，缺一项就不算可复现
常见走捷径的代价
▪ 跳过“审”：CSV 列位串了，pack 会把 VERSION 当 CATG 用，产出一堆畸形包
▪ 跳过“验”：包能装但 tgz 顶层目录 ≠ SDIR，第二个包的安装会直接 conflict
▪ 跳过“登”：catalog 与 configs 分家，设计师在交互菜单里看不到新包
▪ 跳过“冻”：回片要用档案重装时，发现某个 .tgz 早被覆盖

## Slide 15
TLM 工艺库资料管理实务 · Library Kit Manager / 项目管理培训教材
15
M2.2 · 收货与归档
交付物落地第一件事不是打包，是把它变成不可变的只读对象
drop/ 是所有可复现性的源头；它一旦被改写，后面的证据链全部作废
标准收货动作（CSH）
# ① 落地即固定命名与权限
$ set D = /tlppkg/drop/T28HPC/0p5/FDK/ctk28_r071
$ cp -r /incoming/TSMC_HSPICE_r1p07 $D
$ chmod -R a-w $D
$ (cd /tlppkg/drop && md5sum $(find T28HPC/0p5/FDK/ctk28_r071 -type f) > ctk28_r071.md5)
# ② 大交付：分盘 + 符号链接，不改目录结构
$ ln -s /nfscold/TSMC/r1p07 $D
# ③ 发布前门禁：清单列位与载荷存在性
$ bash /tools/tlm/contrib/chk.sh lists/r071.csv
⚠ 第7行 LOCATION 为空（只出 .tlp 不出包）
! ✗ 第8行 列数=10（应 11）
收货纪律 | 为什么 | 级别
交付只读（chmod -R a-w） | 防止被顺手改名/补文件 | ✔ 有效
保留原始文件名与目录层级 | 事后能对上 Foundry 的 release note | ✔ 有效
md5 清单与交付同目录 | 怀疑被改时一条命令验证 | ✔ 有效
把 Foundry 的 tar 解到工作区再改内容 | 从此无法证明“我们发的是原厂那份” | ✘ 无效
用 /tmp 或家目录暂存交付 | 清理策略会把它带走，发布档案断链 | △ 有条件
判读 “先冻结、后加工”是收货唯一顺序。加工环节的灵活性应体现在 .tlp 与清单上，不是交付内容上。

## Slide 16
TLM 工艺库资料管理实务 · Library Kit Manager / 项目管理培训教材
16
M2.3 · 发布清单（PACKAGE 1.0）
11 列固定列位：串一列不会报错，只会静默产出错误的包
awk 严格按 $1…$11 取值；# 开头行与 ; 行都靠“恰好不匹配关键字”被跳过
列 | 字段 | 示例 | 作用与陷阱
1 | PACK | FULL / PATCH / MULTI | 决定安装的目录冲突策略；MULTI 是死代码（勿用）
2 | NODE | T28HPC | 安装路径第 1 层，进 .tlp 的 NODE
3 | MVER | 0p5 | 第 2 层；版本号不要写点
4 | CATG | FDK / FIP / HIP | 第 3 层；⚠ 只能是 CATG，写 GROUP 会被忽略
5 | TYPE | PDK / CTK / ADF / STDCELL … | 第 4 层；项目内锁死字表
6 | NAME | PT28HPCKITCTK_r0.7.1 | SKU = .tlp/.tgz/文件名 = bundle 行
7 | SDIR | ctk28_r061 | 必须等于 tgz 解压顶层目录；hotfix 沿用基线值
8 | VERSION | r0.7.1 | ⚠ 不写进 .tlp：版本信息只能长在 SKU 名字里
9 | REQU | 基线 SKU 或 - | 生成 DEPN（需 M5.2 的补丁才生效）
10 | LOCATION | 目录 / .tgz / 空 | 决定打包动作，共 5 种语义（见下表）
11 | CONTENT | . 或子路径 | 仅当 LOCATION 是目录且名 ≠ SDIR 时使用
判读 清单进 Git 并在评审中逐列核对——它是这套资料里唯一“表达人的意图”的文件。

## Slide 17
TLM 工艺库资料管理实务 · Library Kit Manager / 项目管理培训教材
17
M2.4 · LOCATION 的五种语义
同一个字段的写法，决定 tlp_pack 是打包、引用、还是只建档
第 10 列。理解这张表，hotfix、外部已有分卷、先建档后补货都不用改流程
LOCATION 写法 | pack 行为 | 典型场景 | 状态
空 / - / _ | 只生成 .tlp，FILE 指向尚不存在的包 | 先登记版本、内容下周才到 | △ 有条件
目录，basename == SDIR | 就地 (cd 父; tar) > SKU.tgz | 交付目录名已规范 | ✔ 有效
目录，basename ≠ SDIR | 先拷进 tempLib/<SDIR>/ 归一化，再打包 | hotfix 碎片目录、vendor 改名交付 | ✔ 有效
现成 .tgz 路径 | 直接引用，不重新压缩 | Foundry 给的是分卷大文件 | ✔ 有效
不存在的路径 | 报 ERROR 并清理暂存目录，计入 error | 拼错 / 网络盘没挂 | ✘ 无效
两个运维注意
▪ 第 3 种会在 tempDir 复制整份 design kit → 把 --tempDir 指到大盘
▪ 第 2 种用 LOCATION/.. 作为 tar 父目录 → LOCATION 必须是真实路径
分卷怎么办（MULTI 是死代码）
▪ 手工在 .tlp 里写多行 FILE（-1.tgz / -2.tgz / -3.tgz）
▪ 每卷只含 SDIR 的一部分文件，解到同一父目录后 tar 自然合并

## Slide 18
TLM 工艺库资料管理实务 · Library Kit Manager / 项目管理培训教材
18
M2.5 · TLP_PACK 实操
一条命令出三样工件：定义、包、集合清单
真实输出（演示产品线 r0.6.1 首次发布，6 个包）
执行与产物
$ tlp_pack --packCfgsDir release/configs --packDestDir release/packages \
--tempDir release/tempLib release/lists/T28HPC_r061.csv
INFO: --packCfgDir release/configs / --packDestDir packages / --tempDir tempLib
[1]: Packing Kit 'PT28HPCKITPDK_r0.6.1' ...
Create package file 'PT28HPCKITPDK_r0.6.1.tgz' ..
[4]: Packing Kit 'SC6T_base_e.1.0' ...
Create package file 'SC6T_base_e.1.0.tgz' ..
[tlp_pack]: Total 6/6 tlp packages are created.
# 若交付目录名 ≠ SDIR，会先打这一行（仓库自带用例里可见）：
Copy designkit to kit directory 'lib222_6t_base_e100' ...
# ★ bundle 落在当前工作目录，不在 lists/ 旁边
PT28HPCKITPDK_r0.6.1 / PT28HPCKITCTK_r0.6.1 / PT28HPCKITADF_r0.6.1 /
SC6T_base_e.1.0 / MEM2PRF_r.0.6.1 / GPIO_e.0.6.1
参数 | 作用 | 不给的后果
--packCfgsDir | 输出 .tlp 的目录 | 不给则落在 packages/，定义与包混在一起
--packDestDir | 输出 .tgz 的目录 | 同上
--tempDir | 目录名归一化用的暂存区 | 大库必须指到大盘
清单参数 | 一个或多个 CSV | 每个 CSV 生成同名 .bundle
必做的两条纪律
① 打完包立刻 mv/归档 bundle——它在 CWD，不在 CSV 旁边，换个目录再跑就找不到上次的清单了。
② 每份清单一个 CSV。MODE TEST 等演练开关是文件级的，会把后续所有行都变成演练包。
判读 pack 的输出目录、bundle 位置、tempLib 三项全部要显式出现在脚本里；默认值是给“试一下”用的，不是给发布用的。

## Slide 19
TLM 工艺库资料管理实务 · Library Kit Manager / 项目管理培训教材
19
M2.6 · 依赖语义（本课最重要的一页）
TLM 的依赖检查只在特定写法下生效，两种“看起来最自然”的写法都是错的
同一场景（派生包依赖基线）逐一实测的安装结果；未装/已装两态
写法 | 状态 | 安装期实际行为 | 结论
DEPN KIT <类别路径> TOPDIR <topdir> | ✘ 无效 | 检查 techLib/<类别路径>/<topdir> | ★推荐：照字面写就对，唯一“肉眼可读且生效”的形式
DEPN KIT= <基线SKU> | △ 有条件 | 检查 .tlp_install/<基线>.tlp | 有效但反直觉：KIT= 之后必须有空白/Tab
DEPN DIR= <类别路径>/<topdir> | △ 有条件 | 检查 techLib/<路径> | 同上，务必留空白
DEPN KIT=<基线SKU>（无空白） | ✘ 无效 | 读到空字段 → 恒判失败 | 死路：该包永远装不上，报 Required kit ”…
DEPN <基线SKU>（只有两列） | ✘ 无效 | 不匹配任何规则 → 完全不检查 | 静默失效：仓库自带样例与 tlp_pack 默认产出全是这种
一次性修补：让 TLP_PACK 产出可生效的依赖（实测有效）
$ cd $TLP_HOME && sed -i 's|"DEPN\\t"kit_depend|"DEPN\\tKIT=\\t"kit_depend|' csh/tlp_pack.awk
grep -c 'DEPN→KIT=→' release/configs/*.tlp # 每个派生包都变成 1 → 依赖从此真正被检查

## Slide 20
TLM 工艺库资料管理实务 · Library Kit Manager / 项目管理培训教材
20
M2.7 · TLP_IMPORT
import 的真正价值不是拷贝文件，而是一道“发不出去就进不了目录”的门禁
缺任何一个 FILE 载荷、缺 REQU 基线定义 → 整包不产 .dts，设计师选不到它
全量导入 + 幂等 + 拒收（三段真实输出）
$ tlp_import --packageCfgDir configs --packageSrcDir packages --dataSheetDir dataSheets
[1]: Reading 'configs/GPIO_e.0.6.1.tlp' ...
: Package file - packages/GPIO_e.0.6.1.tgz
: Creating 'T28HPC/0p5/HIP/GPIO/gpio_e06/GPIO_e.0.6.1.dts'
[tlp_import]: Total 6/6 tlp data sheets are created.
# 再跑一遍：不覆盖、不重复登记
WARNING: Skip import …GPIO_e.0.6.1.dts (already exist) ×6
# 引用了不存在的基线与 tgz
! : Install base - NO_SUCH_BASE can not be found in package source.
! ERROR: Kit 'BADKIT' has 2 missing pacakge files
! [tlp_import]: Total 0/1 created · 1/1 have missing package files. (error)
输入形态 | 行为 | 什么时候用
什么都不传 | 全量导入 $TECHLIB_CFGS/*.tlp | 例行发布/CI
一个目录 | 展开为该目录下全部 .tlp | 整批新交付
一个 .tlp 路径 | 只登记它 | 单个 hotfix
一个裸 SKU | 到 CFGS 通配 <SKU>.tlp | 补登漏掉的包
四条使用纪律
▪ 已存在的 .dts 只告警不更新 → 同 SKU 修错先删后导，并通知已装的人
▪ 目录为空时只报 csh 的 ls: No match.（退出码仍 0）→ 判定要 grep 日志
▪ import 不解析 DEPN：依赖校验发生在 install
▪ catalog 只增不删：老包永远保留，历史项目仍要引用
判读 把 import 的 “(error)” 当成发布的红线条：只要有 1 个 missing package，这次发布就不该流出。

## Slide 21
TLM 工艺库资料管理实务 · Library Kit Manager / 项目管理培训教材
21
M2.8 · 不可变发布与登记簿
发布不是“拷到盘上”，而是“写下一个别人无法改动的目录 + 一份登记簿”
这一步同时解决了误覆盖、事后审计、以及“盘上到底有什么”的三类问题
发布收尾（管理者专用，之后所有人只读）
$ chmod -R a-w release/packages release/configs
$ awk '!seen[$0]++' release/T28HPC_r061.bundle > release/bundles/T28HPC_r061.bundle
$ (cd release/packages && md5sum *.tgz > ../manifests/r061.packages.md5)
rm -rf release/tempLib # tempLib 里是发布物的第二份拷贝，别让它长大
对象 | 动作 | 解决什么
发布盘 | chmod -R a-w | 防误覆盖；要改必须升 SKU 重发
登记簿 | bundle 按里程碑归档 | 设计师申请版本时唯一的引用名
校验和 | packages.md5 / configs.md5 | 半年后怀疑内容变了时唯一手段
变更日志 | 人工写 + 附通告 | 通告正文模板见 M3.5
场景 | 正确姿势 / 会看到什么 | 出现在
① 全量发布 | 首包 FULL；后续大版本新目录也 FULL（新 SDIR） | 每个新目录第一次
② hotfix 链 | 首包 FULL，其余全 PATCH，SDIR 沿用基线 | 只发差异文件，包体极小
③ 基线缺失就上 PATCH | 仍会装，但报 Base directory … is missing | 顺序错误会被记下
④ 用 FULL 重发同目录 | ERROR: Kit directory … already exist → conflict root | 改内容必须升 SKU
⑤ 多卷大库 | 手写多行 FILE（MULTI 不可用） | Foundry 分卷交付
判读 “只增不改 + 每步留登记”是库资料管理的全部纪律；两条 chmod/awk 命令就能落地。

## Slide 22
TLM 工艺库资料管理实务 · Library Kit Manager / 项目管理培训教材
22
M2.9 · HOTFIX 链
一个 PDK 主版本背后是七个 5 MB 的补丁包，而不是七个 5 GB 的全量
清单写法 → 生成的 .tlp → 安装期叠加效果，全部为实测
清单与生成的 .TLP（PATCH + 沿用 SDIR）
# lists/CTK_hf.csv 的两行（其余列同全量发布）
PATCH …FDK CTK PT28HPCKITCTK_r0.6.1HF1 ctk28_r061 … PT28HPCKITCTK_r0.6.1 <delta目录>
PATCH …FDK CTK PT28HPCKITCTK_r0.6.1HF2 ctk28_r061 … …HF1 <delta目录>
# pack 产物：SDIR 与基线相同 → 安装期叠加
BEGIN TLP PATCH
NAME PT28HPCKITCTK_r0.6.1HF1
SDIR ctk28_r061 ← 关键：与基线同名
DEPN KIT= PT28HPCKITCTK_r0.6.1 ← 链式指上一个 HF
FILE PT28HPCKITCTK_r0.6.1HF1.tgz
END
安装结果（真机）
$ tlp_install … --bundleList CTK_hf.bundle
: Directory '…/ctk28_r061' already exist.
INFO: Unpacking '…HF1.tgz' / '…HF2.tgz' ...
[tlp_install]: Total 2/2 kits are installed.
# 结果：README + README.HF1..HF7 + 每层一枚 .dts 标记
链式管理的三条规矩
▪ REQU 指向“上一个 HF”，不是永远指基线 → 跳装才会被拦下
▪ bundle 里 HF 顺序 = 打补丁顺序；升级项目时只做“末尾追加”
▪ 每次 HF 都要重跑一次目标库的 verify 并与上一里程碑 diff 文件清单
判读 hotfix 的价值在于“差异可交付、过程可追溯、顺序可重放”——把三者都写进 .tlp 与 bundle，工具就会替你强制执行。

## Slide 23
MODULE 03
交付：把库整理成设计团队能自助使用的产品
管理者手上的“包”和设计师手上的“可用工艺库”之间，隔着三样交付物：一份 catalog、一条 bundle、一句可复制的命令。
▪ 交付三件套与自助安装路径
▪ 按岗位拆分的 techLib 最小集
▪ bundle 的写法纪律（顺序 = 依赖）
▪ 变更通告与影响面分析模板
▪ 设计师侧的排错与禁忌清单
23

## Slide 24
TLM 工艺库资料管理实务 · Library Kit Manager / 项目管理培训教材
24
M3.1 · 交付物定义
给设计团队的不是“盘上的目录”，而是四样可以引用的东西
每一项都必须有名字、有位置、有校验方式，缺一项就会退化成口头交接
交付物 | 内容 | 解决什么 | 配套纪律
① 可自选的 catalog | dataSheets 按 节点/版本/分组/类型 归档 | 看得见才装得对；交互菜单的第一屏 | 有货未装差距可查
② 可引用的 bundle | 每个里程碑一条清单文件（含顺序） | “用 Alpha 的基线” = 引用那一个文件 | 只追加、不排序
③ 一条可复制的命令 | tlp_install --packageCfgDir / --packageSrcDir / --targetLibDir / --bundleList | 写进通告正文，避免每个人发明装法 | 幂等：重跑即验收
④ 一页自助说明 | 最小集表 + 三条自查 + 报错对照 + 找谁 | 贴在项目 wiki 首页，工单量减半 | verify 是唯一自证手段
把四件套一次说清的“交付正文”模板（贴进通告即可）
项目 Alpha / T28HPC 0p5 · 基线 2026-09-04_r0.6.1+HF2
catalog /tlppkg/release/T28HPC/0p5/dataSheets （只读，可自行浏览）
bundle /proj/Alpha/meta/techLib.bundle （8 行，含安装顺序）
命令 tlp_install --packageCfgDir <cfgs> --packageSrcDir <pkgs> \
--targetLibDir /proj/Alpha/$USER/techLib --bundleList <bundle>
自检 bash /tools/tlm/contrib/tlp_verify.sh <targetLibDir> <pkgs> → RESULT: 全部通过
判读 交付质量的判据只有一条：新入职工程师拿着这四样，能不能在 15 分钟内独立装出并复验通过。

## Slide 25
TLM 工艺库资料管理实务 · Library Kit Manager / 项目管理培训教材
25
M3.2 · 按岗位的最小集
没人需要整套 PDK+IP：给每个岗位一条最短 bundle，磁盘和排错成本一起降
真实项目里同一份发布盘要服务 9 种角色，最小集是治理出来的，不是让他们自己猜
岗位 | 需要的 TYPE | bundle 片段 | 为什么
RTL / 验证 | CTK（含基线 PDK） | PT28HPCKITPDK → PT28HPCKITCTK | 最小；仿真模型与 netlist
综合 / DFT | PDK + STDCELL + MEMORY | …+ SC6T_base_e.1.0, MEM2PRF_r.0.6.1 | 时序库 + 存储器
P&R / signoff | 全套 FDK + FIP + HIP | 整条基线 bundle | ADF/GR规则/GPIO 全需要
模拟 / 定制 | PDK + ADF（+CTK） | 不含 FIP/HIP 也可 | PCell 与器件模型
测试 / IO | PDK + GPIO | …+ GPIO_e.0.6.1 | IO 库与 upf
流程 / CAD | 整条 + 记录版本 | 按里程碑引用 bundle | 维护 baseline 与 ECO
管理者侧的落地方式
▪ 为每个岗位预置一份 subset bundle 文件（不是文档里的口头描述）
▪ 允许个人裁剪，但项目 baseline 一律使用完整 bundle，subset 另存

## Slide 26
TLM 工艺库资料管理实务 · Library Kit Manager / 项目管理培训教材
26
M3.3 · BUNDLE 的书写纪律
同一批 8 个包：保持安装顺序 → 8/8 成功；按字母排序 → 2/8 成功 6/8 依赖失败
这是全课唯一用“失败”来解释原理的页；TLM 的清单顺序不是排版，是依赖图
8/8
原序安装（.tlp_packages 顺序）
2/8
同一清单 sort 之后
6/8
被判定 require check fail
0
退出码（仍报成功！）
从现网抽取 BUNDLE（唯一正确姿势：保序去重）
$ awk '!seen[$0]++' techLib/T28HPC/0p5/.tlp_packages > meta/techLib.bundle
! sort -u → ✗ 会毁掉依赖顺序（本页右列就是后果）
# 手工维护的清单同样只能追加
$ echo PT28HPCKITCTK_r0.6.1HF3 >> meta/techLib.bundle
# 不放心顺序：让拓扑排序器给出顺序（依赖必须写成有效形式）
$ bash topo.sh configs $(cat meta/techLib.bundle) > meta/techLib.topo
写法 | 怎么产生 | 用于
baseline bundle | 从验收机的 .tlp_packages 抽 | 交付/冻结
hotfix 追加 | 只往末尾加一行 | 升级项目
手工 bundle | 基线在前、派生在后 | 新项目起步
分两趟装同一清单 | 幂等，第一趟能装的先装 | 顺序不确定时的兜底
判读 把“bundle 只追加、不排序”写进规范；另有一个可依赖机制：REQU <基线> <基线> 会让 install 自动补装一层基线（见 M2.6）。

## Slide 27
TLM 工艺库资料管理实务 · Library Kit Manager / 项目管理培训教材
27
M3.4 · 三种安装模式怎么选
交互菜单用来探索，bundle 用来交付，包名用来补装——不要混用
同一个命令的三种形态，服务三种完全不同的场景
模式 | 行为 | 什么时候用 | 性质 | 注意 / 红线
--bundleList | 批处理，按清单顺序逐个装 | 项目装机 / CI / 复现 / 交付 | ✔ 有效 | 可重放、可审计：交付首选
交互菜单（不给包名） | 选类别→选包，选一项立即执行 | 探索：看有哪些版本可选 | △ 有条件 | 勿用于正式库；中途退出留半成品
裸 SKU / .tlp 路径 | 只装指定包，REQU 可带出基线 | 补装 hotfix、临时试验 | ✔ 有效 | 依赖可能拦；选项必须写在包名之前
交互菜单里必须认识的四个信号（现场演示输出）
* 6) PT28HPCKITPDK_r0.6.1 :PDK :pdk28_r061 ← 行首 * 表示已装（h 可隐藏）
! ERROR: Required kit 'PT28HPCKITCTK_r0.6.1' has not been installed yet. → 先装基线
! ERROR: Kit directory 'ctk28_r061' already exist before installing full kit → 该用 PATCH
! WARNING: Base directory 'ctk28_r061' is missing for patch package → 基线没装就上 HF
INPUT: Select ? 3 2 1 ← 一行多个序号：按你写的顺序装（这里 1 基线在最后就会失败）
判读 凡是“正式环境”的安装，一律走 --bundleList：交互模式的每一步都是即时写入，没有 dry-run 可退回。

## Slide 28
TLM 工艺库资料管理实务 · Library Kit Manager / 项目管理培训教材
28
M3.5 · 变更通告与影响面
通告的作用是“可执行”，不是“已告知”——每条通告必须能变成一条命令
左侧模板是实际项目在用格式；右侧是配套的影响面查询
通告模板（可直接抄进 WIKI）
[T28HPC/0p5 发布 2026-09-04]
新增：PT28HPCKITCTK_r0.6.1HF3（依赖 HF2）
内容：<路径>/FIX.hf3 —— 修正 CTS mask 层规则
影响：使用 CTK ctk28_r061 的所有项目
动作：向你的 bundle 末尾追加该 SKU，重跑装机命令
tlp_install --packageCfgDir … --bundleList <你的>.bundle
自检：bash tlp_verify.sh <techLib> <pkgs>
! 勿追新：已用 HF2 过 signoff 的 tapeout 请沿用冻结档案
md5：8a1c…（档案内 packages.md5 可核）
影响面：谁依赖这个包
$ grep -l '^DEPN' configs/*.tlp \
| xargs grep -l 'PT28HPCKITPDK_r0.6.1'
→ GPIO MEM2PRF ADF CTK STDCELL (5 个)
通告的三条格式约定
▪ 不写“若干 bug 修复”，写文件级差异（FIX.hf3 / README.HF3）
▪ 必带一行可复制命令，否则设计师会自己发明安装方式
▪ 对已冻结项目明确“勿追新”，把风险写在通告里而不是口头
判读 判断通告质量的方法：把它交给一个没参加过发布的人，看他能否独立完成升级并自证装对了。

## Slide 29
TLM 工艺库资料管理实务 · Library Kit Manager / 项目管理培训教材
29
M3.6 · 设计师日常：开工 / 自查 / 升级 / 回退
四个动作各一条命令，全部在项目家目录里完成
这一页适合直接打印贴在工位；所有路径来自环境变量，不用改命令
① 开工：建/刷新自己的工作库
setenv P /tlppkg/release/T28HPC/0p5
$ tlp_install --packageCfgDir $P/configs \
--packageSrcDir $P/packages \
--targetLibDir ~/techLib --bundleList /proj/Alpha/meta/techLib.bundle
bash /tools/tlm/contrib/tlp_verify.sh ~/techLib $P/packages
RESULT: 全部通过 ← 看到这行才开始跑工具
# 冒号可挂多盘源（稳定层 + 试验层），路径必须绝对且无空格
setenv TECHLIB_PKGS $P/packages:/tlppkg/hotfix_staging
② 自查：我到底装了什么
$ ls ~/techLib/.tlp_install/ | sed 's/\.tlp$//'
$ cat ~/techLib/T28HPC/0p5/.tlp_packages
$ tail ~/techLib/.tlp_install.summary
more …/<SDIR>/<SKU>.dts # 这个库的包定义就在库里
③ 升级（只追加）
▪ echo <新SKU> >> …/meta/techLib.bundle，然后重跑 ①（幂等）
④ 回退（不毁现场）
▪ mv ~/techLib ~/techLib.bad 后重跑 ①
判读 ①里的 verify 不是可选项：它是设计师唯一能自证“环境和别人一致”的手段，也是管理者收工单的第一道过滤器。

## Slide 30
TLM 工艺库资料管理实务 · Library Kit Manager / 项目管理培训教材
30
M3.7 · 工具链对接
EDA 挂载一律指向 <类别>/<SDIR>，所以 SDIR 改名等于全公司脚本作废
这是把“库管理”和“流程”解耦的唯一接缝，值得在项目模板里固化
CSH 项目环境模板（TLU / 模型 / NETLIST 路径）
$ setenv TL_ROOT /proj/Alpha/$USER/techLib/T28HPC/0p5
$ setenv PDK_PATH $TL_ROOT/FDK/PDK/pdk28_r061
$ setenv TLF_PATH $TL_ROOT/FDK/CTK/ctk28_r061
$ setenv NETLIST_LIB $TL_ROOT/FIP/STDCELL/sc6t_e10
$ setenv ADF_PATH $TL_ROOT/FDK/ADF/adf28_r061
常见做法 | 后果 | 正确做法
改 SDIR 名 | 全部工具脚本作废 | 永不改；要变体就新 SKU + 新 SDIR
只装 subset | 部分工具报缺库 | 按岗位最小集表装，缺项写明
手拷别人 techLib | 表面能用，状态全乱 | 改用同一 bundle 重裝
热修不加就直接改文件 | 档案与内容不一致 | 走 HF 链 + 通告
流程模板里固化的三条
▪ EDA wrapper 只读 $PDK_PATH / $TLF_PATH 这类变量，禁止写绝对深路径 —— 换版本只换 bundle，不改流程
▪ run 元数据里记录 techLib.bundle 快照与 verify 结果，与 log 同目录存档，签核可追溯
▪ 项目结束把 bundle + verify 输出交回管理者，作为“这一版用了哪些库”的正式答案

## Slide 31
TLM 工艺库资料管理实务 · Library Kit Manager / 项目管理培训教材
31
M3.8 · 设计师 FAQ 与禁忌
九成的现场求助，来自这六个动作
把这一页放进项目 wiki，管理者的工单量会掉一半
问题 | 真相 | 该怎么做
能不能 cp -r 别人的 techLib？ | 不能：.tlp_install 是指向别人绝对路径的符号链接，依赖检查与审计全部失真 | 用同一 bundle 自己重装（10 分钟）
能不能只装派生包不装基线？ | 看 DEPN 写法：有效写法会被拦；两字段写法不拦，但那是发布缺陷，不是许可 | 补 DEPN/REQU 后联系管理者，别绕过
.tlp 我能自己改吗？ | 可以在本地副本改，但必须同时改 SKU 名，否则你和别人装出的东西不一样 | 本地实验 → 提需求 → 管理者发布
能删 .dts / .tlp_install 来省空间吗？ | 不能：那是状态本体，删了 TLM 就“看不见”已装事实 | 卸载走三步法（库目录+链接+清单行）
怎么证明我这次跑用的是哪版库？ | 把 .tlp_packages 拷进 run.meta/ 并与 log 一起存档 | verify 输出留在项目 wiki
新盘挂不上怎么办？ | 路径含空格 / 相对路径 / 忘了 --packageCfgDir（默认= PKGS） | 三条一律用绝对路径 + 显式选项
判读 禁忌只有一条主线：不要绕过 bundle。绕开 bundle 的每一个动作，都会在 tapeout 或回片那天变成一次排查。

## Slide 32
MODULE 04
项目治理：让库资料成为可交付的证据
项目经理要的从来不是“最新的库”，而是“三个月后还能一模一样装出来的那一版库”。本模块把这件事变成四项可检查的动作。
▪ 阶段与库动作的对应关系
▪ 冻结四件套与验收判据
▪ 复现证明：diff 与校验和
▪ 多节点 / 多项目并存规则
▪ 度量：用 4 个指标描述库治理健康度
32

## Slide 33
TLM 工艺库资料管理实务 · Library Kit Manager / 项目管理培训教材
33
M4.1 · 阶段与库动作
库治理在项目里有四个不可跳过的节点：立项定字典、里程碑冻结、复现验收、ECO 建档
时间轴来自本课程演示产品线 projAlpha（W = 周）
1 周
2 周
16 周
3 天
滚动
W0
P0 立项：定字典
交付清单
· NODE/MVER/CATG/TYPE 字典评审签字
· 盘结构与权限规划（发布盘只读）
· 一次性补丁：让 DEPN 生效 + CI 判定
退出门槛 命名规范 + 目录规划文档
W2-3
P1-P2 收货与铺开
交付清单
· 6 个基础包发布 + catalog
· 9 名工程师各自装机并 verify
· 全员重跑一次的“搬家演练”
退出门槛 verify 全绿 + 基线 bundle 入 Git
W8-24
P3 迭代与热修
交付清单
· HF1 / HF2 / HF3 链式发布
· bundle 只追加、不排序
· 每次升级留文件级差异清单
退出门槛 变更通告 + 影响面清单齐备
W26
P4 Tapeout 冻结
交付清单
· 四件套：bundle + configs + packages + md5
· ARCHIVE.sha256 + chmod a-w
· 冻结档案进版本控制
退出门槛 档案自校验 8/8、8/8
W26+
P5-P7 复现与 ECO
交付清单
· 新人只凭档案复装 → diff 零差异
· ECO 建 ECO1 新档案，不动 TAPEOUT
· 年度审计与退役标记
退出门槛 复现证明归档
判读 四个门禁里最省成本的是 P0 的补丁与字典：晚做一周，前面发布的一批包就永远不带依赖保护。

## Slide 34
TLM 工艺库资料管理实务 · Library Kit Manager / 项目管理培训教材
34
M4.2 · 冻结四件套
冻结不是拷贝目录，而是冻结一个可执行的定义：清单 + 定义 + 包 + 校验和
实测档案 20 个文件 = 8 个 .tlp + 8 个 .tgz + 2 份 md5 + bundle + sha256
FREEZE.SH（BASH 写：要循环、子 SHELL、相对校验和）
$ A=archive/projAlpha_T28HPC0p5_TAPEOUT; mkdir -p $A/configs $A/packages
# ① 清单：只允许保序去重，绝对不可排序
$ awk '!seen[$0]++' $G/techLib/T28HPC/0p5/.tlp_packages > $A/techLib.bundle
# ② 自包含拷贝：不引用发布盘，档案自己能活下去
$ while read -r s; do
cp release/configs/$s.tlp $A/configs/
cp release/packages/$s.tgz $A/packages/; done < $A/techLib.bundle
# ③ 校验和：在各自目录内相对生成，md5sum -c 才对
$ (cd $A/packages && md5sum *.tgz > ../packages.md5)
$ (cd $A/configs && md5sum *.tlp > ../configs.md5)
# ④ 档案指纹 + 上锁（此后连 rm 都会被拒）
$ find $A -type f ! -name ARCHIVE.sha256 | sort | xargs sha256sum > $A/ARCHIVE.sha256
$ chmod -R a-w $A/configs $A/packages
档案成员 | 内容 | 作用
techLib.bundle | 8 行，安装序 = 依赖序 | 复现的唯一入口
configs/ (8) | 包定义，人可读 | 解释“当时用了哪些包”
packages/ (8) | 包实体，只读 | 内容自证 + md5
packages/configs.md5 | 在目录内 -c 才可核 | 防“档案被改过”
ARCHIVE.sha256 | 档案级指纹（相对路径） | 交接与审计签
判读 验收判据只有一句：把档案拷到另一台机器，只用它自己，能不能装出与 tapeout 当天逐文件相同的 techLib。

## Slide 35
TLM 工艺库资料管理实务 · Library Kit Manager / 项目管理培训教材
35
M4.3 · 复现验收
只凭冻结档案重装：8/8 安装成功、verify 全通过、diff 零差异
这是给项目负责人看的一次性证据；建议每次 tapeout 都留这一页的输出
新机器 / 新同事，完全不碰发布盘
$ tlp_install --packageCfgDir $A/configs --packageSrcDir $A/packages \
--targetLibDir techLib --bundleList $A/techLib.bundle
[tlp_install]: Total 8/8 kits are installed.
$ bash tlp_verify.sh techLib $A/packages
RESULT: 全部通过 ← 清单 8 条记录、逐包核对
与 TAPEOUT 现场逐文件比对（注意两条 -X）
$ diff -r -x '.tlp_install*' -x '.tlp_packages' techLib $G/techLib
✅ 无输出 → 复现成功（内容级一致）
# 不加 -x 必然报差异：.tlp_install.summary 含时间/用户/源路径，是噪声不是缺陷
8/8
档案内包全部装上
0
diff 内容差异（排除状态文件）
若复现失败 | 根因与动作
包缺一个 | 档案不完整 → 重新冻结，禁止手补
报 conflict root | 把某包换成 FULL 重发过 → 查 configs 与 SDIR
报 dependency fail | bundle 被动过顺序 → 与 .tlp_packages 对比
判读 复现不是一次性动作：它应当在每次里程碑、每次存储迁移、每次审计时自动重跑。

## Slide 36
TLM 工艺库资料管理实务 · Library Kit Manager / 项目管理培训教材 · M4 项目治理
36
M4.4 · 回片与 ECO
档案不可变：ECO 用新目录表达增量，而不是往冻结档案里塞东西
错误做法：改 TAPEOUT 档案
▪ 往 configs/packages 里追加 HF3 → 档案与 tapeout 现场不再等价 旧 bundle 与内容不一致，审计无法解释谁在何时改的 回滚没有参照物；“当时那一版”彻底消失 实测：上锁后连 rm 都会被 Permission denied 拒（这就是设计目的）
正确做法：新建 ECO 档案
▪ 照常走发布链产出 HF3（pack → import → 冒烟） cp -r TAPEOUT ECO1 && chmod -R u+w ECO1 ECO1/techLib.bundle = 原 8 行 + 第 9 行（只追加） 重算 ECO1 的 packages.md5 / configs.md5 / sha256 审计口径干净：TAPEOUT=流片真相，ECO1=现在真相
判读 两个档案并存，比一个“被反复修改的档案”便宜得多——磁盘是小事，解释权是大事。

## Slide 37
TLM 工艺库资料管理实务 · Library Kit Manager / 项目管理培训教材
37
M4.5 · 多节点 / 多项目 / 多版本并存
并存的正确形状是“同结构、不同 targetLibDir”，而不是把版本混进一个库
TLM 的路径天然是 NODE/MVER 隔离的，剩下的纪律是项目侧的
并存场景 | 不要这样做 | 应该这样做
同一项目要 0p5 + 0p9 两套 model | 同一 targetLibDir 里两个 bundle 混装 | 两个 targetLibDir + 两份 bundle；工具 env 明确指向哪个
A / B 两项目共用发布盘 | 互相装到对方目录 / 手拷 | 每人每项目独立 techLib，只共用只读发布盘
试装新 hotfix 又要保基线 | 直接往正式 techLib 上装 | 克隆 bundle 到 /tmp 目标目录试验，通过后再追加
大库要冷存储 / 换挂载点 | 改 .tlp / 重打包 | 冒号多源 TECHLIB_PKGS；bundle 与 configs 不动
同一 SKU 需同时服务两代产品 | 覆盖发布同内容 | 新 SKU + 新 SDIR，通告列差异
同一 TARGETLIBDIR 下两个 MVER 是可以并存的（路径天然隔离）
$ T28HPC/0p5/FDK/PDK/pdk28_r061/… ← 老项目基线（沿用，不动）
T28HPC/0p9/FDK/PDK/pdk28_r090/… ← 新项目；bundle 与 verify 各一份
# 只有“同一 SDIR 被两条版本链抢占”才会冲突 → 这正是 M2.9 conflict 的来源
判读 并存靠目录结构和 bundle 表达，不靠人的记性。任何时候都应能回答：这个库里哪一行来自哪个 bundle。

## Slide 38
TLM 工艺库资料管理实务 · Library Kit Manager / 项目管理培训教材
38
M4.6 · 审计与治理查询
管理者每月四条查询，项目每里程碑一条查询，就能维持全貌
全部命令只读，可直接进 cron / 月检 checklist
四条管理者查询
# ① catalog 家底（版本目录里有什么）
$ find dataSheets -name '*.dts' | sort
# ② 某个 SKU 是否已登记（设计师说找不到时先查）
$ find dataSheets -name 'PT28HPCKITCTK*.dts'
# ③ 谁依赖它（要动基线 / 退役前必查，实测 5 个）
$ grep -l '^DEPN.*PT28HPCKITPDK_r0.6.1' configs/*.tlp
# ④ 各项目在用组合（盘点：谁在用什么）
$ grep -h '' /proj/*/meta/techLib.bundle | sort | uniq -c | sort -rn
两条工程师/PM查询
# 有货未装（差距清单）
$ comm -13 \
<(ls <t>/.tlp_install | sed 's/\.tlp$//' | sort) \
<(find dataSheets -name '*.dts' -printf '%f\n' \
| sed 's/\.dts$//' | sort -u)
# 最近装了什么（含时间/人/来源）
$ tail <t>/.tlp_install.summary
档案 | 包数 | 冻结周 | md5 核过 | 复现
TAPEOUT | 8 | W26 | 8/8 · 8/8 | diff 零差异 ✅
ECO1 | 9 | W38 | 已重算 | verify 通过 ✅
判读 把这 6 条查询写进月度运维脚本；“家底/差距/依赖/历史”四问一屏内答完，治理才可持续。

## Slide 39
TLM 工艺库资料管理实务 · Library Kit Manager / 项目管理培训教材
39
M4.7 · 度量：库治理健康度
四个指标足够描述一套库资料的健康度
目标值是量级参考，不是承诺；关键是从第 2 个里程碑开始有曲线
五个常用看板指标（示例填充值）
发布周期（收到 → catalog 可 Install 的等待）
2.5 天 · 目标 ≤ 1 天
复现成功率（档案复装 diff 零差异比例）
2 / 2
误装事件（缺基线上 hotfix / 手改库 / 覆盖发布）
目标 0
盘增长（release + archive，含 tempLib 清理之后）
1.6 TB / 半年
档案自校验通过率（md5 + sha256）
100 %
数据来源：bundle 文件数、archive 自校验、工单登记；不需要 TLM 额外埋点
指标 | 怎么量 | 期望
发布周期 | catalog 可安装的滞后 | ≤1 个工作日
复现成功率 | 抽查：只用档案重装 | 100 %
误装事件数 | 工单里“装不上/缺包”计数 | 趋近 0
档案完整率 | 四件套齐 + 上锁 + sha256 | 每个里程碑 1 份
退役告知覆盖率 | DEPRECATED 记号 + 通告 | 100 %
判读 只有“复现成功率”是硬指标，其余是过程指标；前者跌了就说明档案在骗人。

## Slide 40
TLM 工艺库资料管理实务 · Library Kit Manager / 项目管理培训教材
40
M4.8 · 项目门禁 CHECKLIST
把库治理写进里程碑门禁清单，它就自动被执行；写进文档不会
建议直接复制进项目的 gate sheet，每项有 owner 与证据
节点 | 门禁项 | 证据 | Owner | 性质 | 级别
立项 | 字典与命名规范签字 | 文档 + 评审记录 | PM | 必做 | ✘ 无效
首次收货 | 发布盘只读 + bundle 入 Git | ls -ld / git log | Kit Admin | 必做 | ✘ 无效
每个里程碑 | catalog grep (error) 零命中 | import 日志 | Kit Admin | 自动 | ✔ 有效
装机 | 每人 verify 全绿 | verify 输出存档 | 工程师 | 自动 | ✔ 有效
升级 hotfix | bundle 只追加 + 文件级 diff | 通告附件 | Kit Admin | 必做 | △ 有条件
Tapeout | 冻结四件套 + sha256 + a-w | 档案目录 | PM + Kit | 必做 | ✘ 无效
Tapeout | 抽一人只凭档案复装成功 | diff 报告 | PM | 必做 | ✘ 无效
回片 ECO | 新建 ECO 档案，不改 TAPEOUT | 两个档案并存 | Kit Admin | 必做 | △ 有条件
年度 | 审计六条查询 + 退役登记 | 月报 | Kit Admin | 定期 | ✔ 有效
判读 “抽一人只凭档案复装”这一项，是整套治理的总开关：它把前八项一次性验证完。

## Slide 41
MODULE 05
坑 · CI · 运维：这套工具诚实的地方是它从不骗你报错
TLM 绝大多数失败是静默的：退出码恒 0、写错的选项被当成包名、不生效的字段照样接受。本模块把这些行为一次性摊开。
▪ TOP 12 静默坑与对策
▪ 一次性修补：三处 sed
▪ CI 流水线：判定必须 grep 日志
▪ csh / 路径空格 / awk 版本依赖
▪ 磁盘、权限、日志清理运维
41

## Slide 42
TLM 工艺库资料管理实务 · Library Kit Manager / 项目管理培训教材
42
M5.1 · TOP 静默坑（全部实跑复现）
四十八页教材里最该背下来的一页：工具照单全收，结果悄悄错
每条都在本课演示环境复现过；详细论证见《TLM 使用手册》第 11 章
坑 | 真实后果 | 对策
关键字写成 GROUP | CATG 层为空 → catalog 出现 T28HPC/0p5//PDK 空层 | 只用 CATG；发布前 grep -L '^CATG'
DEPN 写成两字段 | 依赖检查完全不生效（自带样例即此种） | 用 KIT <类别> TOPDIR 或 KIT=<空白>SKU
DEPN KIT=<SKU> 无空白 | $3 为空 → 该包永远装不上 | 等号后留 Tab；见 M2.6 / M5.2
MD5S / SIZE / TDIR | 只记录、不校验、不生效 | md5sum -c 自己补 + gate 脚本
光写一行 END | /^END\s/ 不匹配 → END 之后仍被解析并覆盖前面字段 | 写 “END␣” 或 END ; 注释
选项写在包名之后 | 被当成包名 → exit 1 | 所有选项必须在位置参数前
--log 不在第一个选项 | 后续选项被当包名 | --log 永远第一位
bundle 用 sort -u | 依赖顺序被毁 → 6/8 require fail | 只允许 awk 保序去重
tgz 顶层 ≠ SDIR | 标记建在 A、内容解到 B → 第二包 conflict | 打包规范 + gate 校验
包名找不到定义 | CFG 默认 = PKGS 目录，看错目录名 | 永远显式给 --packageCfgDir
有 error 但退出码 0 | 脚本以为成功 | CI 判定 grep '(error)' 日志
路径含空格 | setenv: Too many arguments 直接崩 | 命名一律无空格
判读 把这 12 行压成一次 code review checklist，比任何培训都有效；其中有 5 行可以用脚本静态检查。

## Slide 43
TLM 工艺库资料管理实务 · Library Kit Manager / 项目管理培训教材
43
M5.2 · 一次性修补（P0 就该做）
三处 sed 让 TLM 的关键能力真正上线：依赖生效、退出码可用、awk 统一
改的是工具本体，改完 make install 重建软链即生效，无需重装
在 $TLP_HOME 里执行（改前先 CP -R CSH CSH.ORIG 备份）
# ① 让 tlp_pack 产出可生效的依赖写法（★KIT= 后面那个 \t 不能省）
$ sed -i 's|"DEPN\\t"kit_depend|"DEPN\\tKIT=\\t"kit_depend|' csh/tlp_pack.awk
# ② 让退出码可用于 CI：日志里出现 (error) 就返回 1
$ sed -i 's|^exit 0$|grep -q "(error)" $log_file && exit 1\nexit 0|' csh/tlp_install.csh csh/tlp_import.csh
# ③ 交互菜单走 /usr/bin/awk：如果是 mawk，BEGINFILE 会直接语法失败
$ sed -i 's|/usr/bin/awk|/usr/bin/gawk|' csh/tlp_install.csh
$ make install && ls -l bin/
①的效果（实测）
▪ 改动前：DEPN\t<SKU> → 装派生包时无人拦截，缺基线也“成功”
▪ 改动后：DEPN\tKIT=\t<SKU> → 立即 Required kit '…' has not been installed yet
打补丁的边界
▪ ②属于行为变更（原本恒 0）：上线前先在测试用例确认没有“可容忍的 error”被误判
▪ 工具另有死代码分支（MULTI / pack_type、-v 与 TECHLIB_OPTION 全失效）→ 不要依赖，绕行即可
判读 三项补丁解决“静默”里最危险的三类：假依赖、假成功、环境崩。其余坑靠规范与脚本挡。

## Slide 44
TLM 工艺库资料管理实务 · Library Kit Manager / 项目管理培训教材
44
M5.3 · 把发布接入 CI
四道关卡，全部靠读日志判定，不靠退出码
示例为 GitLab CI 片段；本地 make 目标同样适用
PIPELINE 片段（PACK → GATE → IMPORT → SMOKE → PUBLISH）
$ publish:
script:
- tlp_pack --packCfgDir $CFG --packDestDir $PKG --tempDir $TMP lists/$LIST.csv
- bash contrib/chk.sh lists/$LIST.csv # 列数 / 列位 / LOCATION 存在
- bash contrib/gate.sh $CFG $PKG # NAME=文件名 · CATG · DEPN 形式 · tgz顶层 · md5
- tlp_import --log imp.log --packageCfgDir $CFG --packageSrcDir $PKG --dataSheetDir $DOCS
- grep -q '(error)' imp.log && exit 1 # ★ 退出码不可信，必须读日志
- tlp_install --packageCfgDir $CFG --packageSrcDir $PKG --targetLibDir /tmp/ref --bundleList $BL
- bash contrib/tlp_verify.sh /tmp/ref $PKG || exit 1
- chmod -R a-w $CFG $PKG && git add configs bundle && git commit -m "release $LIST"
关卡 | 查什么 | 抓住的事故类型
chk.sh | 清单列数/列位、LOCATION 存在 | 结构性错误（串列必被抓）
gate.sh | .tlp 与 .tgz：名字一致、CATG、DEPN 形式、顶层目录、md5 | 语义性错误
tlp_import + grep | 载荷缺失、基线定义缺失 | 发布门禁（红线条）
tlp_verify.sh | 安装后：标记 / 目录 / 载荷三对齐 | 结果一致性
topo.sh | 依赖排序、循环依赖、缺定义 | bundle 顺序体检

## Slide 45
TLM 工艺库资料管理实务 · Library Kit Manager / 项目管理培训教材
45
M5.4 · 运行环境与依赖
六个环境事实，决定这套工具能不能在你的机器上跑起来
TLM 是 csh 脚本 + gawk，没有任何“安装器”：环境即配置
事实 | 为什么 | 怎么办
csh / tcsh 必需 | 所有脚本 shebang 是 #!/bin/csh -f | 装 csh；bash 用户套一个 csh 包装器（$argv:q 透传）
/usr/bin/f<gawk> | import/install/pack 里硬编码绝对路径 | 确认 /usr/bin/gawk 存在；另需 BEGINFILE/ENDFILE 支持
awk 必须是 gawk | 交互菜单一处用 /usr/bin/awk | alternatives 指向 gawk，或按 M5.2 的 sed 改死
tree / tar / find | 菜单画树、解包、查 .dts | 缺 tree 时交互模式看不清目录
路径不能有空格 | csh 参数按词拆分 | 挂载点与项目名用 _ / - 命名
tempLib 需要双份容量 | pack 的目录归一化会整份复制 designkit | --tempDir 指大盘，发布后清理
给 BASH/ZSH 用户的包装器（实测可用；不要用 BASH 包装，空格会被切碎）
$ #!/bin/csh -f
if (! $?TLP_HOME) then; echo 'ERROR: 先 setenv TLP_HOME'; exit 1; end
$ setenv PATH "$TLP_HOME/bin:$PATH" ; set cmd = tlp_$1 ; shift argv ; $cmd $argv:q
判读 环境检查建议做成一条 script-check.sh 放进 profile：缺 gawk / 缺 csh / 路径含空格三种情况当场报出来。

## Slide 46
TLM 工艺库资料管理实务 · Library Kit Manager / 项目管理培训教材
46
M5.5 · 剩下三个命令，也各给一例
tlp_check 是静默空壳、tlp_help 是导航、make 只是建软链
三者都实测过；把它们的真实边界讲清楚，比留一个“以后会实现”的幻想安全
TLP_CHECK —— 实测：0 字节输出、EXIT 0
$ tlp_check --packageCfgDir $P/configs\
--targetLibDir ck PT28HPCKITPDK_r0.6.1
! stdout+stderr = 0 字节 · exit = 0 · 未建 ck · 未写日志
# 根因：首行 shebang 写坏
#!/bin/csh -f set verbose=1
# → 经 bin/tlp_check 调用时脚本根本没执行
# 显式跑 csh -f csh/tlp_check.csh 才走流程：
# 只打 banner + 解析选项 + 写 END 时间戳，并把
# tlp_install.log 截断成它自己的两行
TLP_HELP —— 导航与内建动作
$ $ tlp_help
run env command readme start format
example testcase project update
$ tlp_help command
! → 只打印 2 段 Usage:（tlp_check 全静默）
$ tlp_help env
! TECHLIB_ROOT: Undefined variable.
# readme/format 指向 docs/（实际是 doc/）；
# start 还要外部 xpdf；update 里是 svn 命令
MAKE INSTALL / SETUP.CSHRC
$ $ cd $TLP_HOME && make install
make bin → 建 5 个软链到 csh/
tlp_check tlp_help tlp_import
tlp_install tlp_pack
# 不会装到 /usr/local：要自己加 PATH
$ $ source setup.cshrc
TLP_HOME / TECHLIB_PKGS / DOCS /
ROOT 设好并跑 tlp_help
命令 | 本该做什么 | 实测状态 | 我们的用法
tlp_check | 安装后校验（README 的三种用法） | 空壳 + shebang 坏 → 完全静默 | 用 tlp_verify.sh；或修 shebang 与 log_file
tlp_help | 文档与动作分发 | 部分子命令指向不存在的 docs/、依赖 xpdf、env 会崩 | 只当目录用；文档看配套手册
make install | 生成 bin/ 软链 | 不复制、不安装，删了 bin 就没命令 | 部署后固定 PATH；改 csh/ 后重跑
判读 五个命令里三个真有用（pack / import / install），一个当导航（help），一个是空壳（check）。把这当成事实来规划流程，而不是等它被实现。

## Slide 47
TLM 工艺库资料管理实务 · Library Kit Manager / 项目管理培训教材
47
M5.6 · 日常运维清单
五个维护动作，每月各一次，全部只读或可逆
运维的目标只有一个：任何时刻都能回答“盘上有什么、谁在用、能不能复现”
对象 | 动作 | 判据 / 第一反应
空间 | release / archive / drop / tempLib | du -sh；tempLib 发布后即清；archive 走冷层但永不删包
权限 | 发布盘与档案只读 | find -perm +w -name '*.tgz' 应为空（除当次发布窗口）
校验 | manifest 抽查与年度全检 | (cd …/packages && md5sum -c ../packages.md5)；档案 sha256 用 -c 校
一致性 | 每人 techLib 与基线的差距 | comm 差距查询 + verify；差距不是 0 就让工程师重装（10 分钟）
登记 | catalog vs configs 双份核对 | diff <(ls configs/*.tlp) <(find dataSheets -name '*.dts')
事故 ① | 以为包“没发布” | 先看 catalog 里有没有 .dts；没有就是 import 被门禁拒收，去查 imp.log 的 missing package
事故 ② | 误改已发布包内容 | 立刻升 SKU 重发；旧 SKU 保留并在 END 之后写 DEPRECATED，绝不覆盖
判读 运维的三个关键词：只读、可核、可逆——盘上任何东西都应能回答“谁改的、能不能查回来、能不能重来”。

## Slide 48
MODULE 06
落地路线图与速查
从“今天有一台机器装了 TLM”到“所有里程碑都靠档案交付”，需要三个 30 天；每一步都有可验收的产物。
▪ 30 / 60 / 90 天路线与责任人
▪ 两页速查卡（管理者 / 工程师）
▪ 结课测验与答案
▪ 配套文档与脚本索引
48

## Slide 49
TLM 工艺库资料管理实务 · Library Kit Manager / 项目管理培训教材
49
M6.1 · 30 / 60 / 90 天
第一个 30 天只求“能复现”，第二个才谈自动化
按 1 名兼职 Kit 管理者 + 10 人设计团队的量级估计；每格都有可验收产物与 owner
T1 立规矩 · W1–W4
验收主题：能复现
▪ 命名与目录字典签字
PM + Kit · W1
▪ 三处补丁 + 环境自检
Kit · W1-W2
▪ 现有库收编成 .tlp + bundle
Kit · W2-W4
▪ 第一次冻结 + 只凭档案复装
PM · W4 ★门禁
T2 成习惯 · W5–W8
验收主题：能交付
▪ 发布 SOP 上 wiki + 通告模板
Kit · W5
▪ hotfix 链式发布上线
Kit · W5-W8
▪ 岗位最小集与自助脚本
Kit · W6-W7
▪ verify 成为装机收尾动作
全员 · W6-W8
T3 自动化 · W9–W12
验收主题：能托管
▪ chk/gate/import/verify 进 CI
CAD · W9-W11
▪ 里程碑自动档案 + sha256 守护
PM · W10-W12
▪ 月检六条查询脚本化
Kit · W11
▪ 退役与冷层策略
Kit · W12
判读 T1 结束只检查一件事：任意里程碑能否只用档案在另一台机器装出来；其余指标都是它的派生量。

## Slide 50
TLM 工艺库资料管理实务 · Library Kit Manager / 项目管理培训教材
50
M6.2 · 速查卡（管理者）
八条命令覆盖 95% 的日常发布工作
P = /tlppkg/release/T28HPC/0p5（先 setenv）
发布链
$ bash lists/chk.sh lists/r071.csv && bash contrib/gate.sh $P/configs $P/packages # 静态体检
$ tlp_pack --packCfgDir $P/configs --packDestDir $P/packages --tempDir $P/tempLib lists/r071.csv
mv r071.bundle $P/bundles/ # ★bundle 落在 CWD
$ tlp_import --log imp.log --packageCfgDir $P/configs --packageSrcDir $P/packages --dataSheetDir $P/dataSheets
grep -q '(error)' imp.log && echo FAIL # 退出码不可信
$ tlp_install --packageCfgDir $P/configs --packageSrcDir $P/packages --targetLibDir /tmp/ref --bundleList $P/bundles/r071.bundle
$ bash contrib/tlp_verify.sh /tmp/ref $P/packages && chmod -R a-w $P/packages $P/configs
现象 | 第一因 | 处置
找不到定义 | CFG 未显式给 / SKUs 不在 catalog | --packageCfgDir；find dataSheets -name 'X.dts'
(dependency fail) | 顺序 or DEPN 写法失效 | bundle 保序；检查 M2.6 的有效写法
conflict root | FULL 撞已存在 SDIR | 改 PATCH 或升 SKU 换 SDIR
缺载荷 (missing pacakge) | tgz 未同发 / 多源缺层 | 补冒号源；查 imp.log
装不上且名字为空 | DEPN KIT=<SKU> 无空白 | 等号后加 Tab

## Slide 51
TLM 工艺库资料管理实务 · Library Kit Manager / 项目管理培训教材
51
M6.3 · 速查卡（工程师 / PM）
工程师三行、PM 四问，日常不需要更多
打印用；路径全部来自环境变量
工程师：开工 / 自查 / 升级
$ tlp_install --packageCfgDir $P/configs --packageSrcDir $P/packages --targetLibDir ~/techLib --bundleList $BASE
$ bash /tools/tlm/contrib/tlp_verify.sh ~/techLib $P/packages # 必须 全部通过
echo <新SKU> >> $BASE # 升级 = 追加，不排序，然后重跑第一行
$ ls ~/techLib/.tlp_install/ | sed 's/\.tlp$//' # 权威已装集合
卸载（TLM 没有 UNINSTALL，三步必须一起）
$ rm -rf <t>/<NODE>/<MVER>/<类别>/<SDIR>
$ rm -f <t>/.tlp_install/<SKU>.tlp
$ grep -v '^<SKU>$' <t>/<NODE>/<MVER>/.tlp_packages > t && mv t .tlp_packages
PM 四问 | 答案在哪里 | 状态
这一版用了哪些库？ | 项目的 meta/techLib.bundle（8-9 行） | ✔ 有效
还能重装出来吗？ | archive 四件套 + 只跑档案的复现记录 | ✔ 有效
谁动过？ | techLib/.tlp_install.summary + bundle 的 Git 历史 | ✔ 有效
现在缺什么？ | comm 差距查询（月检脚本第 5 条） | △ 有条件
六条禁忌
▪ 不 sort bundle · 不手删 .dts/.tlp_install · 不覆盖已发布 SKU 不 cp 别人 techLib · 不用交互建正式库 · 不放库的可写副本

## Slide 52
TLM 工艺库资料管理实务 · Library Kit Manager / 项目管理培训教材
52
M6.4 · 结课测验
八道题能答对，就可以独立负责一套库资料
答案在本课对应页；建议组内互评
# | 问题 | 参考答案出处
1 | catalog 有 9 个包，但设计师的交互菜单只看到 6 个。最先查什么？ | M2.7 / M5.1
2 | 同一批包，一条命令 8/8 成功，换一份清单 2/8 成功。差别在哪？ | M3.3
3 | MD5S 填错会怎样？该在哪一步真正校验？ | M5.1 / M5.3
4 | 只装派生 hotfix 不装基线，会不会失败？取决于什么？ | M2.6
5 | 想“重发一个修好的包”，为什么不能覆盖同名 SKU？ | M2.8 / M3.8
6 | Tapeout 冻结要留哪四件东西？只留 bundle 为什么不够？ | M4.2
7 | 回片后又要一个 hotfix，TAPEOUT 档案该怎么处理？ | M4.4
8 | 所有命令的退出码都可用吗？CI 里怎么判成功？ | M5.1 / M5.3
判读 第 1、2、3 题答不出来，就不要独立做发布——这三条对应了 TLM 最常见的三类事故。

## Slide 53
带走的三句话
顺序即依赖
bundle 的书写顺序就是 TLM 唯一会执行的依赖图；只追加、不排序。
标记即状态
装没装只看 <SKU>.dts 与 .tlp_install；手工改动 = 改写工具的“现实”。
冻结即真相
清单 + 定义 + 包 + 校验和四件套，才是“这一版能重来”的证据。
配套材料 《TLM 使用手册》命令级规格与 26 条实测限制清单 · 《TLM Reference Book》双角色参考与案例 · contrib/ 四个扩展脚本（chk · gate · topo · verify）· 本课件 build 脚本与案例演示树
下一步 在你手头的项目里做一次“只依赖冻结档案”的复现演练，把结果贴在项目首页——这是全套治理最低成本的第一步。
53